| НАРУЧИЛАЦ Адреса Седиште, ПИБ | ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВОЋ |
| --- | --- |
|  | Милетићева бр.4 |
|  | 26340 Бела Црква |
|  | ПИБ: 100865998 |
| Лице за контакт | Данијела Чежек |
| е-mail адреса | osdobcrkva@mts.rs |
| Телефон | 013/851-258 |
| Број: |  |
| дана: | 24.06.2021. godд |

Редни број НАРУЏБЕНИЦЕ: бр. Н5/2021

Инвестиционо одржавање мокрог чвора

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА : Бр.______________ дана:_______________

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| е-mail адреса |  |
| Телефон |  |

ПРЕДМЕТ НАРУДЖБЕНИЦЕ:

| р.б. | Предмет/добро и технички опис | јед. | кол. | Цена по јединици | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
|  | Рушење преградних зидова од опеке дебљине 15 cm. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку и шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m2 зида, отвори се одбијају. | m2 | 12,60 |  |  |
|  | Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плочице и шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м^ пода. | m2 | 19,68 |  |  |
|  | Рушење старих зидних керамичких плочица са зидова од опеке са утоваром шута и одвозом на депонију. Обрачун по m^. | m | 37,69 |  |  |
|  | Пажљива демонтажа врата заједно са штоком, површине до 2,00 m2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. | kom | 3 |  |  |
|  | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
|  | Израда хидроизолације преко цементне кошуљице санитарних чворова хидроизолационим пенетратом типа флексибилног цементног премаза AQUAMAT- ELASTIC-a или сличним истог квалитета. Осушене површине наквасити водом и премазати четком. Поступак понављати са још два премаза у два правца. Претходни слој мора бити сув, сушење траје 12-24 х. Дуж спојева пода и зидова се наноси 12- 15 цм широк премаз AQUAMAT-ELASTIC-a у који се, док је свеж, утискује арматурни материјал од стакленог воала или полиестер тканине. Следећи слој се наноси када се претходни осуши. Подићи уз зидове 15цм. Обрачун по m^. | m2 | 19,68 |  |  |
|  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |
|  | Набавка и уградња врата, димензије 90x210cm, од алуминијумских профила са панелом од PVC-а и елзет бравом са закључавањем са унутрашње стране без кључа. Врата се монтирају без прага. Тачна мера се вади након демонтаже постојећих врата.Обрачун по комаду. | kom. | 1 |  |  |
|  | Столарска поправка постојећих унутрашњих дрвених врата на улазу у санитарне чворове, димензија 100x210 cm. Врата су једнокрилна, пуна, са декоративним канелурама. Позиција обухвата шмирглање старе фарбе, поправку оштећења столарским гитовањем, глетовање и фарбање темељном и финалном бојом у два слоја. Врата по потреби ампасовати. У случају потребе уградити дихтунг траке. На свим вратима заменити браве и кваке новима, по стилу одговарајуће постојећим вратима. Финална боја емајл лак на воденој бази у белој боји. Прагови се замењују новима, прилагођено финалном поду. Обострано праг опремити Ал Л-лајсном. Обрачун по комаду врата. | kom. | 3,0 |  |  |
|  | БРАВАРСКИ РАДОВИ |
|  | Санитарне преграде у мокрим чворовима. Набавка материјала, испорука и уградња санитарних лаких, монтажно - демонтажних преграда. Систем се састоји од пластифицираних алуминијумских профила 50x50mm са испуном од алуминијумског панела дебљине 2cm која се састоји обострано од равног алуминијумског лима дебљине 0.6 mm и испуне од камене вуне или екструдираног полистирена. Испуна је издигнута од пода 20цм. Монтажа преграде врши се после завршне обраде подова и зидова керамичким плочицама. Фиксирање помоћу угаоника и завртњева од нерђајућег материјала. Систем снабдети потребним оковом. Веза преграда са зидовима у свему према детаљима произвођача. Димензије у свему према скици. Овом ставком су обухваћена и врата WЦ кабина дим 80x220cm, од алуминијумских профила са панелом од PVC-а и елзет бравом са закључавањем са унутрашње стране без кључа. Врата се монтирају без прага. Обрачун по m2 преграда, рачунајући и површину врата. | m2 | 16,68 |  |  |
|  | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
|  | Стругање старе боје (53,32m2) и бојење зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине остругати и опрати од боје и кита. Брусити, предимпрегнирати, китовати пластичним китом мања оштећења и китовати емулзионим китом. Брусити, импрегнирати и бојити први пут, а затим исправити дисперзионим китом мања оштећења. Бојити полудисперзивномбојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m^ обојене површине. | m2 | 55,10 |  |  |
|  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
|  | Набавка и постављање подних керамичких плочица класе А, у тону по избору наручиоца, које се полажу на цементну кошуљицу преко хидроизолације, фуга на фугу са отвореним спојницама, које се испуњавају и фугују цементом. Обрачун по m^. | m2 | 20,18 |  |  |
|  | Набавка и постављање зидних керамичких плочица, А класе, на лепак, фугна на фугну и фуговање силиконском фуг масом, на рубове поставити завршне ал лајисне. Плочице у тону по избору Инвеститора. У обрачун узети и делимично попуњавање неравнина на зидовима од опеке насталих приликом скидања старих плочица. Обрачун по m^. | m2 | 60,61 |  |  |
|  | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 cm, у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m1 сокле. | m | 27,55 |  |  |
|  | РАЗНИ РАДОВИ |
|  | Израда спуштеног плафона са дрвеном двоструком потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама GKB 12,5 mm, систем Кнауф D111. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних летви пресека 50x30 mm причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандажтракама по упутству пројектанта. Плафон се спушта 84 cm у односу на постојећу плафонску раван. У цену улази и радна скела. Обрачун по м^ постављене површине. | m2 | 36,06 |  |  |
|  | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |
|  | Демонтажа санитарних уређаја са свим припадајућим елементима, чишћење исправних керамичких елемената.Обрачун по комаду. | Лавабо | kom. | 2,00 |  |  |
|  |  | WC шоља | kom. | 3,00 |  |  |
|  |  | Писоара | kom. | 2,00 |  |  |
|  | Демонтажа ливено гвоздених канализационих цеви и фазонских комада са потребним штемовањем, утоваром и одвозом на депонију. | Pauš. | 1 |  |  |
|  | Демонтажа вертикалних водова од поцинкоцаних водоводних цеви са штемовањем у делу пролаза кроз таваницу са утоваром и превозом на депонију. | Pauš. | 1 |  |  |
|  | Демонтажа вентилационе капе. Вентилациону капу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. | Pauš. | 1 |  |  |
|  | Набавка потребног материјала и постављање у зид и под полипропиленских канализационих цеви, ''Vargon'' са потребним фазонским комадима, заптивним материјалом и шелнама Заливање отвора бетоном и цементним малтером. Обрачун по m1 | ^ 50mm | m | 7,00 |  |  |
|  |  | ^ 75mm | m | 9,00 |  |  |
|  |  | ^ 100mm | m | 20,00 |  |  |
|  |  | ^ 160m | m | 8,00 |  |  |
|  | Набавка потребног материјала и израда водоводне мреже у зид, од полипропиленских цеви ''Aquatherm'' са свим потребним фитингом, и осталим ситним материјалом. Вертикални главни водови се облажу до висине 2,10 керамичким плочицама преко грађевинских плоча, а преко те всине грађевинским плочама које се малтеришу и боје. Обрачун по m1. | ^ 40mm | m | 12,00 |  |  |
|  |  | ^ 32mm | m | 5,00 |  |  |
|  |  | ^ 25mm | m | 20,00 |  |  |
|  |  | ^ 20mm | m | 20,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња пропусног вентила од полипропилена фи 20мм, на хоризонталама уз вертикалне водове. Обрачун по m1. | ^ 32mm | m | 2,00 |  |  |
|  |  | ^ 25mm | m | 3,00 |  |  |
|  | Набавка испорука и уградјивање подне сливне канализационе решетке са вертикалним одводом, са пониклованим решетком и рамом дим.100x100mm, са широким ободом због хидроизолације. Сливнике правилно поставлити и залити ситнозрним бетоном. Обрачун по комаду. | Kom. | 2,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа лавабоа, са све сифоном и дубећом једноручном батеријом T/H са керамичким улошком. Обрачун по комаду. | Kom. | 3,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа WC шоље од санитарне керамике беле боје са пвц поклопцем, нискомонтажним безшумним водокотлићем "Геберит", ЕК вентилом Ø 1/20, спојним пвц и пониклованим цевима,спојним, заптивним и монтажним материјалом. Обрачун по комаду. | Kom. | 4,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа писоара од санитарне керамике беле боје, ЕК вентилом Ø 1/20, спојним пвц и пониклованим цевима, спојним, заптивним и монтажним материјалом. Обрачун по комаду. | Kom. | 2,00 |  |  |
|  | Израда и монтажа вентилационих глава, пречника 120 мм, од поцинкованог лима дебљине 0,60 mm, по детаљима и упутству пројектанта. Вентилационе главе поставити на цеви пречника 100 mm. Део цеви главе мора да уђе у вентилациону цев минимум 50 mm и да се залетује калајем од најмање 40%. Уцену улази и обрада продора са израдом подметача приближних димензија 50x50 cm. Обрачун по комаду вентилационе главе. | Kom. | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња пратеће санитарне галантерије Кимберли-Цларилиеквивалентно. Ценом обухватити потребан спојни материјал. Обрачун по комаду. | држач тоалетног папира | Kom. | 3,00 |  |  |
|  |  | држач убруса за руке | Kom. | 3,00 |  |  |
|  |  | држач течног сапуна | Kom. | 3,00 |  |  |
|  |  | WC четка од inoxa | Kom. | 4,00 |  |  |
|  |  | корпа за отпатке - inox Ø/h= 20/40 cm | Kom. | 4,00 |  |  |
| Укупно: |  |
| ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

ЛОКАЦИЈА: Зграда ОШ „Доситеј Обрадовић” у ул. Милетићева бр.4 у Белој Цркви

РАДОВИ ОБУХВАТАЈУ: Радови на санитарним чворовима се односе на замену инсталација ВиК, замену санитарних уређаја и опреме, замену подних и зидних облога, израду спуштеног плафона са уградним флуо светиљкама, замену унутрашњих врата у

санитарним чворовима и столарску поправку улазних врата у санитарне чворове.

Преградни зидови WЦ кабина се руше и замењују се преградама од пластифицираних алуминијумских профила 50x50 mm са испуном од алуминијумског

панела дебљине 2,0 cm која се састоји обострано од равног алуминијумског лима

дебљине 0,6 mm и испуне од камене вуне или екструдираног полистирена.

Досадашње честе интервенције на инсталацијама и парцијална решења нису

дала резултате осим повећаних трошкова одржавања и оштећења фасадних зидова.

Радови се односе на санитарни чвор за дечаке и наставнички санитарни чвор

који се налазе у приземљу.

РОК ИЗВРШЕЊА:20.08.2021. дана

ПЛАЋАЊЕ по испостављеном рачуну у року до 45 дана од овере рачуна.

УЗ ПОНУДУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА:

- Писма о намерама банке без ограничења за издавање банкарске гаранције – оригинал, која мора бити обавезујућа, неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив за испуњење уговорених обавеза у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити обавезујућа, неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив.

- Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) да пре подношења понуде има у радном односу или на други начин радно ангажовано, у складу са Законом о раду најмање: 1 дипломираног инжењера грађевине са лиценцом за извршење радаова који су предмет јавне набавке.

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Услови Наруџбенице:

- Рок за подношење понуда по Наруџбеници бр. Н5/2021 је 24.06.2021. год. до 12:00 часова. Понуде ће се отварати одмах по истеку рока за подношење понуда у 12:30 часова 24.06.2021. год. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општине Бела Црква у улици Милетићева бр. 2 у Белој Цркви.

- Понуда се доставља поштом или лично, са назнаком „Не отварати” – „ПОНУДА ПО НАРУЏБЕНИЦИ БР. Н5/2021 ”, НА АДРЕСУ:

ОШ „Доситеј Обрадовић”,

Милетићева 2,

26340 Бела Црква

- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Стручну оцену приспелих понуда вршиће службеник за јавне набавке на основу најниже понуђене цене.

НАПОМЕНА:Почетак извршења је од дана кад Извршилац добије потврду да је изабран за извршење по наруџбеници.

| ДАТУМ: _________________ | М.П. | ПОНУЂАЧ __________________ |
| --- | --- | --- |